MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reforma, demolição e construção de calçadas e meio-fio nas ruas José Mendonça e Major Florêncio, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas nesse termo e pela Secretaria de Obras do Município de Itambaracá-PR.

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

- Do Objeto:

A presente licitação tem por objetivo a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reforma, demolição e construção de calçadas e meio-fio, conforme especificações, incluindo todos os serviços descritos nesse memorial descritivo, onde em síntese inclui desde os serviços de fornecimento de equipamentos para demolição, mão-de-obra para construção e adequação, fornecimento de material e limpeza dos resíduos, além do descarte adequado de todos os sedimentos.

- A Prefeitura poderá:

  - Impugnar, mandar refazer serviços executados em desacordo com os projetos, especificações, bem como em desacordo com a boa técnica, sem que dê direito a contratada de pleitear qualquer indenização.

  - Analisar o uso da similaridade dos produtos especificados em memorial descritivo, mediante consulta, durante a elaboração da proposta, no entanto, no momento da aplicação do referido material a contratante averiguará sua qualidade a fim de legalmente autorizar a utilização do mesmo.

- Segurança e Higiene do Trabalho:

Os serviços obedecerão ao disposto no Decreto Lei nº. 229 de 26 de Fevereiro de 1967 (Constituição das Leis do Trabalho), legislação complementar e Lei nº. 8.666 de 21/06/1993 art. 70 e 71.

- Responsabilidade e Garantia:

  - Caberá a contratada inteira responsabilidade pela resistência e estabilidade dos trabalhos a serem executados, bem como por qualquer danos causados a Contratante.

  - A contratada se obriga a responder, integral e exclusivamente, pelos danos que por ventura venham causar a terceiros, quer os resultantes de atos ou fatos dos empregados, operários, terceiros ou subempreiteiros, inclusive, a violação de patentes, as infrações de trânsito ou de leis e regulamentos, cabendo-lhes promover a sua custa à defesa das intimações que venha a ser recebidas.

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADO:

- Rua: José Mendonça - Trechos a Demolir e Refazer- Calçadas e meio fio LOCAL METRAGEM 302,20m X 2,73m ÁREA TOTAL 825,00 M²

- Rua: Major Florêncio - Trechos a Demolir e Refazer- Calçadas e Meio fio 48,30m x 1,83m 88,35 M²

- Rua: Major Florêncio - Construção nova de calçadas e meio-fio 76,8m x 1,50m 476,78M²

- Rua: José Mendonça - Construção nova de calçadas e meio- fio 44,15m x 2,80m 15,68 M

- Meio-Fio e Sarjeta Intransponível para Calçadas 385 m Linear

- Meio-Fio Transponível= Rotatória e Ilhas Separadoras 510,00 m Linear

- Demolir e Refazer Canaletas- Meia-cana 80,00 m Linear

- Demolir e Refazer Canaletas Fechadas e Calçadas 100,00 m Linear

- Limpeza de Camada Vegetal das Canaletas 620,00 m Linear

- Remoção de Troncos e raízes 3

- Demolição

Demolição de 913,35 m² de passeio em concreto com utilização de martelete ou demais equipamentos. Onde deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos observadas na NBR 5682, NR 18 e demais normas complementares.

O material deverá ser transportado para local conveniente e posterior recolhido e retirado da obra, sendo descartado em local adequado. Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos evitando bloqueios e transtornos.

- Execução de passeio público

Os serviços de calçamento abrange o total de 1.405,78m² de calçadas em concreto, na qual devem ser precedidos de limpeza do terreno onde será executada a calçada nas dimensões indicadas em projeto. Os serviços de calçamento devem ser precedidos de limpeza do terreno no qual será executada a calçada nas dimensões indicadas em projeto, a remoção da camada superficial será de 10 cm.

A superfície de fundação do calçamento deve ser devidamente regularizada, de acordo com a seção transversal do projeto, apresentando-se lisa e isenta de partículas soltas ou sulcadas e ainda, não deve apresentar solos que contenham substâncias orgânicas, e sem quaisquer problemas de infiltrações d'água ou umidade excessiva.

A superfície preparada para a execução do calçamento deve estar bem compactada.

A regularização de base para calçamento é feita de colchão de Brita/Pó de Pedra e espessura de 2,0 cm.

Será executado calçada em concreto com FCK=20 MPa, traço 1:2,7:3.

Será executado 1.405,78m² calçada em concreto com FCK=20 MPa, traço 1:2,7:3, com 5 cm de espessura e juntas espaçadas no máximo 1,50m.

Detalhamento do passeio em Anexo.

- Juntas

Segundo a Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), devem ser empregadas ripas de madeira com 1 cm de espessura e com altura do revestimento, ficando cravadas na base e dispostas transversalmente às guias, espaçadas de no máximo 1,50 m. Após a concretagem, as ripas ficam incorporadas no concreto, porém aparentes na superfície do passeio.

- Lançamento e Acabamento

Antes de lançar o concreto, deve-se umedecer a base e as ripas, irrigando-as ligeiramente. O concreto é lançado no interior das formas, espalhado com uma enxada, adensado e regularizado com uma régua de madeira de comprimento aproximado de 1,50m.

O acabamento é feito com uma desempenadeira comum de madeira. Não é necessário fazer um alisamento da superfície. Com uma colher de pedreiro, enchem-se as falhas existentes junto às fôrmas ou removem-se os excessos.

“Os passeios devem ser revestidos com material de grande resistência à abrasão, antiderrapantes, principalmente quando molhados, confortáveis aos pedestres e que não permitam o acúmulo de detritos e águas pluviais.” (NBR 12255).

- Meio-fio

Junto as laterais da pista pavimentada, na rotatória e ilha de separação será readequado o meio-fio, na qual deve seguir o modelo 07 de Guia Transponível disponível no DER.

Junto as laterais do passeio público e pista pavimentada, será readequado o meio-fio, com construção nova em alguns trechos, na qual deve seguir o modelo 02 de Guia Intransponível disponível no DER, onde houver acesso residencial e ou comercial, deverá ser instalados meio-fio rebaixado com sarjeta pré-fabricado em concreto. Conforme projeto em Anexo.

6 Limpeza e Readequação de Canaletas – 200,00m lineares.

Junto as laterais da pista pavimentada, encontra-se trechos na qual as canaletas de drenagem encontram-se com resíduos orgânicos, desse modo, deve ser feito a retirada de todo material orgânico, com o adequado descarte, e a revitalização nas áreas necessárias das canaletas, sendo usado concreto com Fck 20Mpa.

6.1 Construção de Canaletas fechadas e Meia cana – 180,00m lineares.

Nos trechos da Rua Major Florêncio é possível observar que as canaletas de drenagem das águas pluviais encontram-se danificadas, desse modo é necessário a limpeza do local, e a remoção dos resíduos e matérias, para iniciar a regularização e a construção das novas caneletas.

Sendo compostas por Canaletas de Concreto meia cana, com Junta rígida ponta e bolsa, com medidas de 60x100cm, e alguns lugares de acesso a veículos com tubos de 60x100cm fechados.

As canaletas deverão ser assentadas sobre 5cm de concreto magro, para a fixação e após colocadas deve-se realizar o rejuntamento das peças e o entorno necessário.

Modelo de referência com junta rígida ponta e bolsa 60x100cm.

7 Remoção de troncos

Recorte de árvores e remoção das raízes remanescentes, sendo realizado por pessoa especializada, visando a segurança e cuidado com todos que ali fazem uso.

8 LIMPEZA GERAL

Após a finalização da calçadas, meio-fio e limpeza das canaletas, segue-se a limpeza da área. Isto compreende a remoção de todas as sobras de detritos, que deverão ser recolhidos e destinados para local adequado para descarte.

9 EQUIPAMENTOS

Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados para a perfeita execução e instalação dos itens serão fornecidos pela contratada inclusive mão de obra, materiais equipamentos e o competente laudo técnico do concreto e demais produtos.

10. EXECUÇÃO DO SERVIÇOS

Se constatado que os serviços executados não seguem as normas vigentes e não seja de boa qualidade, será solicitado a demolição e a reconstrução dos mesmos.

Deverá ser apresentada a de ART de execução

11. Cronograma

PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo de início dos serviços deverá ser de 11 dias após apresentação de ordem de serviços da contratante, com vigência de 180 (oitenta) dias, com execução máxima de 90 (noventa) dias.

Itambaracá-PR, 08 de fevereiro de 2023.

____________________________

Renan Elias Moraes da Silva

Engenheiro Civil

Portaria 208/2022