MEMORIAL DESCRITIVO

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL

OBRA: Construção de Barracão Industrial

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Itambaracá-PR

LOCAL: Rodovia Deputado Dino Veiga – PR 436

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

- Do Objeto:

O presente memorial tem por objetivo descrever os serviços e materiais a serem utilizados na execução do Galpão de Concreto Pré-Fabricado de um pavimento com área de 293,05 metros quadrados a ser instalado na área industrial do Município Itambaracá.

Os serviços de mão de obra, material e projetos específicos de construção serão por conta da empresa contratada.

- A Prefeitura poderá:

  - Impugnar, mandar demolir e refazer serviços executados em desacordo com os projetos, especificações, bem como em desacordo com a boa técnica, sem que dê direito a contratada de pleitear qualquer indenização.

  - Analisar o uso da similaridade dos produtos especificados em memorial descritivo, mediante consulta, durante a elaboração da proposta, no entanto, no momento da aplicação do referido material a contratante averiguará sua qualidade a fim de legalmente autorizar a utilização dele.

- Segurança e Higiene do Trabalho:

Os serviços obedecerão ao disposto no Decreto Lei nº. 229 de 26 de fevereiro de 1967 (Constituição das Leis do Trabalho), legislação complementar e Lei nº. 8.666 de 21/06/1993 art. 70 e 71.

- Responsabilidade e Garantia:

  - Caberá a contratada inteira responsabilidade pela resistência e estabilidade dos trabalhos a serem executados, bem como por quaisquer danos causados a Contratante.

  - A contratada se obriga a responder, integral e exclusivamente, pelos danos que por ventura venham causar a terceiros, quer os resultantes de atos ou fatos dos empregados, operários, terceiros ou subempreiteiros, inclusive, a violação de patentes, as infrações de trânsito ou de leis e regulamentos, cabendo-lhes promover a sua custa à defesa das intimações que venha a ser recebidas.

  - Limpeza da Obra e Retirada de Entulho:

Permanentemente deverá ser executada a limpeza da obra, para evitar acúmulo de restos de materiais no canteiro, bem como periodicamente todo o entulho proveniente de demolições e limpeza deverá ser removido para fora do canteiro e colocado em local conveniente, obedecendo as normas da Prefeitura Local.

Fica a cargo da contratada a remoção (carga e transporte) de todo entulho para local determinado pela Prefeitura.

1 . INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E PREPARO DA OBRA

A empresa que irá executar os serviços deverá providenciar todas as instalações provisórias e preparo da obra, executando o barracão da obra, tapumes protegendo o barracão da obra até que os cerceamentos definitivos da obra estejam prontos, deverá executar as ligações de esgoto provisório, de água provisória e entrada de energia elétrica provisória. Além disso, deverá ser executada a placa da obra, apresentando todos dados necessários à identificação do empreendimento, bem como dos órgãos financiadores envolvidos na empreitada. O projeto e a execução deverá ser de total responsabilidade da empresa vencedora da licitação e de seu responsável técnico. O que será exigido da empresa contratada é a entrega do projeto e ART’S do fabricante das peças pré-moldadas. O projeto estrutural deve ser entregue pela contratante.

2-  MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Os serviços de terraplanagem contemplam além da limpeza, regularização e reaterro compactado, as escavações mecanizadas para as fundações conforme projeto especifico da empresa vencedora.

3 FUNDAÇÕES

As fundações e estrutura deverão ser executadas de acordo com a complexidade da edificação, atendendo suas necessidades para o bom funcionamento e sua segurança, o projeto e execução deverá ser de total responsabilidade da empresa vencedora da licitação e de seu responsável técnico.

As mesmas devem estar de acordo com as Normas ABNT e devem garantir perfeita estabilidade da obra no uso de vigas baldrame ligando em duas direções os pilares.

4- ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS

A infra e supra-estrutura serão executadas em concreto armado pré-moldado, de acordo com as Normas da ABNT. A empresa contratada para a execução será totalmente responsável por qualquer parte da estrutura por ela executada, quanto a sua resistência e estabilidade. O projeto estrutural deverá respeitar as características do projeto arquitetônico e qualquer alteração do mesmo deverá ser encaminhada ao responsável pelo projeto para análise. O projeto estrutural e alterações nos demais projetos sem o aval do responsável são de inteira responsabilidade da empresa executora da obra.

As estruturas pré-moldadas fornecidas pela empresa devem atender os exigidos na NBR 9062 e 6118, bem como serem entregues a administração as especificações utilizadas e projeto específico e ART de projeto e execução das estruturas. As especificações mínimas são o FCK de 30MPA, dimensões devem gerar pé direito de 6,90 metros, além de prever o contraventamento e tirantes adequado aos pilares.

5- INSTALAÇÕES

As instalações hidro-sanitárias devem seguir o especificado em projeto, bem como as normas vigentes e exigências da concessionária de abastecimento, obedecendo as Normas específicas, em PVC rígido solvável. Os metais das instalações devem seguir a disposição de projeto.

A entrada de água será em cano PVC 25mm com hidrômetro protegido por caixa de concreto pré-moldado, de abastecimento direto, a ligação de pias de lavatório será em engate plásticos ½” com nípel. As instalações de esgoto devem obedecer ao especificado em projeto, contemplando a destinação final no sistema de Fossa-Filtro-Sumidouro (A responsabilidade pelo sistema de tratamento fica a cargo da Prefeitura Municipal de Itambaracá).

6-   ALVENARIAS

As alvenarias de vedação serão em blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm obedecendo o alinhamento arquitetônico, executado em armação, com fiadas horizontais em nível e juntas em prumada alternadas, no topo das alvenarias de vedação externa deve ser providenciado a viga de cintamentos superior em bloco de canaleta estrutural armado com duas barras 10mm e concretado em concreto usinado em de 30MPA. Em janelas devem ser executadas vergas e contravertas armadas com armadura mínima de 10mm, com apoio lateral mínimo de 40cm, para portas somente verga nas mesmas especificações.

7- LAJE DA ÁREA DE MULTIUSO

A laje da área administrativa será do tipo pré-moldada, compostas por vigotas de concreto, preenchimento com tavelas cerâmicas e espessura de concreto 8cm com resistência a compressão mínima de 200 kg/cm² (fck=20MPa) armadas.

8-  IMPERMEABILIZAÇÃO

Os serviços de impermeabilização devem ser executados por pessoal treinado deve ser executado com rigor obedecendo as normas vigentes, no topo e lateral das vigas baldrames deve ser aplicado impermeabilizante de argamassa polimérica na quantidade mínima de 3 demãos cruzadas. As fiadas que contemplem altura de até 60 cm devem recebem aditivo de argamassa impermeabilizante.

9 - COBERTURA

As telhas de cobertura devem ser executadas em telhas trapezoidais galvanizadas de 0,65mm e com estrutura metálica com projeto e ART específico entregues a administração.

10- REVESTIMENTO

As paredes internas da área multiuso e banheiros devem ser chapiscadas e rebocadas em massa única, em argamassa no traço 1:2:8 com espessura de 20mm, com execução de taliscas.

11-  PISOS

O piso de concreto desempenado semi-polido deve ser executado com espessura mínima de 10 cm, com lastro de brita na espessura de 7cm, armadura simples de retração e com lona de impermeabilização de micra 150, observado a paginação máxima de 5 metros, prevendo juntas de dilatação e barras de transferência nas juntas. Nas áreas administrativas e banheiros o piso deve ser de concreto magro sobre lastro de brita de 7cm, na espessura de 7cm de concreto.

12-  ESQUADRIAS

As janelas deverão obedecer as dimensões especificadas no projeto

Arquitetônico.

13- LIMPEZA DA OBRA

Obra deverá ser entregue totalmente concluída e limpa. A limpeza das dependências do prédio, tanto internamente como externamente, deverá ser completa. A construção será fiscalizada pelo corpo técnico do Município, podendo ser rejeitado todo e qualquer material e ou serviços que preencherem os requisitos descritos ou as normas da ABNT. Todos os encargos relativos à construção e a administração da obra serão de inteira responsabilidade da empresa contratada.

14- PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E S.P.D.A

Serão executadas de acordo com as normas e com os projetos específicos, devidamente fundamentados por ARTs ou RRTs específicas.

Itambaracá, 24 de março de 2022.

____________________________

Stephaner L Rodrigues Alexandre

Diretora do Departamento de Habitação e Urbanismo

Portaria 307/2022